Коммерческое предложение на линию хлебной соломки с начинкой и без

Линия для производства соломки – полноценный автоматизированный комплекс, позволяющий производить хлебную соломку (палочку). Представленный вариант на фотографии и видео имеет производительность при ширине 600 мм 42 кг/час и при ширине 900 мм 63 кг/час. Система вытяжки не входит в базовый комплект.

Составные блоки линии:

- Машина формования соломки.

- Печь конвейерная модульная с охлаждением.

Мы предлагаем вам готовое решение, при необходимости комплектуем линию тестомесильной машиной ТВМ-70 и упаковочным аппаратом ТПЦ-550.

Технологический процесс работы линии:

После замеса тесто загружается в приемный бункер МФС-2, далее нагнетаемое валом тесто экструдируется через формовочные дюзы в жгут. Жгут по сетчатому конвейеру попадает в содовую ванну, далее перемещается в блок насечки, где валом формируется длина будущей соломки. После блоком посыпки производится декорирование изделия солью или любой другой выбранной вами фракцией (кунжут, мак, сахар и т.д.). Далее жгуты попадают на участок выпечки на нержавеющей сетке. На следующем этапе после выходы из печи происходит охлаждение вытяжным вентиляторами перед съемом, что обеспечивает низкий процент брака готовой продукции.

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ширина конвейера, мм | 600 | 900 |
| Производительность, кг/ч | до 42 | до 63 |
| Объем бункера, л | 40 | 60 |
| Разовая загрузка, кг | 30 | 45 |
| Установленная мощность, кВт | 70 | 135 |
| Потребляемая мощность, кВт | менее 32 | менее 60 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 20000х1200х1600 | 20000х1500х1600 |
| Масса, кг | 1800 | 2500 |

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Линия для производства соломки | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Ширина конвейера 600 мм |
| Формовочная машина МФС-2 (600 мм) без начинки | 1 280 000,00 |
| Формовочная машина МФС-2Н (600 мм) с начинкой и без начинки | 2 880 000,00 |
| Печь ПКМ-5-600-ОК-3 (5 модулей печи + 3 охлаждения) нерж. сетка | 2 313 000,00 |
| Ширина конвейера 900 мм |
| Формовочная машина МФС-2 (900 мм) без начинки | 1 860 000,00 |
| Формовочная машина МФС-2Н (900 мм) с начинкой и без начинки | 3 660 000,00 |
| Печь ПКМ-5-900-ОК-3 (5 модулей печи + 3 охлаждения) нерж. сетка | 3 087 000,00 |
| Дополнительное |
| Вентиляционная система для печи из нержавейки | 450 000,00 |
| Тестомес ТМ-70 | 260 000,00 |
| Упаковочный аппарат ТПЦ-550 | 100 000,00 |

Пусконаладочные работы 5% от стоимости оборудования. Проезд и проживание сотрудников оплачивается отдельно.

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 40 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

Образцы готовой продукции

Образцы готовой продукции с начинкой: